JYB/PK  系 列 跑 偏 开 关

使

用

说

明

书

无锡广通英格电子有限公司

无 锡 市 广 通 电 子 仪 器 厂

网址：WWW.GTDZ .CN   邮箱Sales@gtdz .cn

厂址：无锡东亭  电话：0510—88265582  邮编：214101

JYB/PK系列跑偏开关

- 用途：

该装置用于检测胶带的跑偏量，是实行胶带跑偏自动报警和停机的一种保

护装置。

二、型号意义

三、主要技术指标

| 产品型号 | PK-12-30 | PK-16-35 |
| --- | --- | --- |
| 触点数量 | 常开（常闭）各2个 | 常开（常闭）各2个 |
| 触点容量 | AC~380V 电流3A | AC~380V 电流3A |
| 开关动作角度 | 一级12°±2° | 一级16°±2° |
|  | 二级30°±2° | 二级35°±2° |
|  | 极限角60°±2° | 极限角60°±2° |
| 动作力距 | 5-8Kg cm | 5-8Kg cm |
| 结构形式 | 行程开关 | 行程开关 |
|  | 自动复位 | 自动复位 |

四、工作性能原理

该产品具有两级动作功能：一级动作用于报警；二级动作用于自动停机。

当胶带跑偏与靠轮接触时，靠轮转动，当胶带挤压靠轮偏转12°时（16°），一级行程开关动作输出报警信号；当继续偏转30°（35°）时，二级行程开关输出停机信号。若将其接至控制线路中，即可实行自动停机，当胶带正常运行后，靠轮自动复位。

五、安装及接线

- PK-12-30、PK-16-35两级跑偏开关的安装方法：本跑偏开关安装在

胶带运输机输送带两侧，安装尺寸及方法见图。

- 接线方法：

PK-12-30、PK-16-35 接线：不要打开后盖，只要把电缆和开关引出线相

接就可以，联接好后，用防水胶带绝缘，并套好绝缘护套于接头处。

六、安装注意事项：

- 开关的靠轮与胶带边缘相垂直，且应保证带边位于靠轮高度的1/4~1/3

处。

2、靠轮距胶带边缘距离，一般选在胶带自然跑偏量加30~50mm为宜。

3、跑偏开关应成对安装在胶带机的头、尾及中间部位，一般长度60~100M的胶带机，安装三对为宜。

4、联线联接可靠牢固，绝缘密封。