JYB/KS 双 向 拉 绳 开 关

使

用

说

明

书

无锡广通英格电子有限公司

无 锡 市 广 通 电 子 仪 器 厂

网址：WWW.GTDZ .CN   邮箱Sales@gtdz .cn

厂址：无锡东亭  电话：0510—88265582  邮编：214101

JYB/KS双向拉绳开关

- 用途：

双向拉绳开关是用于胶带运输机现场紧急故障停车的一种保护装置，对人身安全及皮带运输机构起保护作用。

- 外形及型号含义：

- 主要技术指标

| 型 号 | KS—I | KS—II |
| --- | --- | --- |
| 触点数量 | 常开1个 常闭1个 | 常开2个 常闭2个 |
| 触点容量 | ~380V 电流3A | ~380V 电流3A |
| 动作行程 | 20±2mm | 20±2mm |
| 极限行程 | 70±2mm | 70±2mm |
| 动 作 力 | 8－12±2Kg | 8－12±2Kg |
| 复位方式 | 自动复位 | 手动复位 |
| 使用寿命 | 10万次 | 10万次 |
| 绝缘电压 | AC2500V 试验1分钟 | AC2500V 试验1分钟 |

- 工作原理：

本产品I、II型采用移动凸轮结构，当拉动任意一侧拉绳时，便驱动凸轮，使开关动作转换发出停机信号，I型采用自动复位，II型采用手动复位。

- 安装及接线

- 安装：

根据简图，自制一安装板，用M12×30的螺栓将开关固定在安装板上，

然后把安装板随同本开关装置固定在胶带机两侧，其位置满足以下要求：

- 一般把开关安装在输送机机架上，使该装置低于胶带水平位置，以操作方便为宜：

- 把拉绳（￠4mm覆塑钢丝绳）分别系在开关转臂拉环孔上，两只开关间隔距离小于40m为宜，两端拉绳要平行于胶带机沿线布置，并在间隔3—4m左右处安装吊环起支撑作用，以减少其挠度。

- 接线：

- I型拉绳开关接线说明

把后盖打开，可见开关接线栓。如有引出电缆，用户就不必打开后盖，可直接和开关的引出电缆线相接，接线时，可用万用表检验出常开、常闭触点，以防错误，接好后用防水胶带绝缘并套好绝缘护套。

- II型拉绳开关接线与I型相同。

注意事项：

- 接线联接可靠，绝缘密封。

- 拉绳开关安装完毕后，两侧拉绳松紧适宜，挠度小，拉拉绳后，开关能可靠复位。

JYB/KS-I型双向拉绳简图

无锡广通英格电子有限公司