JYB/GDZL-Z-C感知式

纵 向 撕 裂 保 护 装 置

使

用

说

明

书

无锡广通英格电子有限公司

无 锡 市 广 通 电 子 仪 器 厂

网址：WWW.GTDZ .CN   邮箱Sales@gtdz .cn

厂址：无锡东亭  电话：0510—88265582  邮编：214101

JYB/GDZL-Z-C感知式检测纵向撕裂保护装置

- 用途：

JYB/GDZL-Z-C系列纵向撕裂保护装置，适用于各种规格型号胶带机胶带的纵向撕裂保护。B型系列感知器安装在胶带下面，在胶带被异物划漏、破损情况下告警，胶带纵向撕裂是属于恶性事故，此事故发生给国家财产带来严重损失，为满足用户对胶带机撕裂保护装置的需要，无锡广通电子研制了JYB/GDZL-Z-C系列纵向撕裂保护装置。

二、工作原理：

JYB/GDZL-Z-C系列纵向撕裂保护装置由感知器和控制箱两部分组成。感知器是纵向撕裂保护装置的检测元件，当运转中胶带撕裂时，感知器能可靠地检测出来，并输出一个开关量信号，电控箱内采用典型的继电器控制线路，控制箱接到感知器发出的信号，控制继电器动作，输出开关量信号给控制室实现告警；自动停机。同时面板告警指示灯亮，控制电路自锁。故障排除后，按动面板复位按钮，保护装置恢复。同时面板上装有自校按钮，当按下此按钮时，模拟现场撕裂故障，方便控制系统的检测和调试工作。

JYB/GDZL-Z-C型纵向撕裂保护装置安装简图

无锡市广通电子仪器厂

2007．10版