JYB/RDC-B 速度检测开关

使

用

说

明

书

无锡广通英格电子有限公司

无 锡 市 广 通 电 子 仪 器 厂

网址：WWW.GTDZ .CN   邮箱Sales@gtdz .cn

厂址：无锡东亭  电话：0510—88265582  邮编：214101

JYB/RDC-B速度检测开关

使  用  说  明

- 开机上电后，红灯闪烁，如8秒内未达到设置转速，继电器吸合报警，红灯绿灯一起闪烁，如达到，则红灯转为常亮，进入检测状态。

- 进入检测状态之后，从检测到第一个欠速信号起，连续15秒内欠速，继电器吸合报警。报警时，绿灯闪烁。

- 连续3秒超过设定报警转速，取消报警。

- 测试键按下模拟欠速，就报警。

设定转速：

1）15转/分     2) 30转/分     3) 45转/分     4) 60转/分

5) 75转/分      6) 90转/分     7) 105转/分     8) 120转/分

注：设定转速为报警转速。八位编码开关相应拨到ON位置，例如：从动辊筒的直径d为0.6米，V带速是1米/秒时，根据公式：60хV带速÷（3.14хd）    60х1米/秒÷(3.14х0.6米)  31.8转/分

我们就把编码开关2单独拨到ON位置,报警转速就为30转/分,低于30转/分就报警,输出继电器1常开,1常闭接点信号。

如输送机空载，重载带速变化较大时，可降低一档设置，以免经常出现误报警。

ON DIP 1 2 3 4 5 6 7 8

八位编码开关

无锡市广通电子仪器厂

安装使用注意事项：

控制器安装在皮带输送机从动辊筒机架上。检测器检测端要垂直于辊筒端面。两个铁片安装在从动辊筒上，安装时把铁片用螺丝或焊接固定，铁片中心必须对准接近传感器端面圆环中心，距离必须保证在5~12mm之间。

广通”JYB/RDC-B速度开关电气接线说明

红线、棕线：输入220V交流电源

橙线：输出继电器   公共端

蓝线：输出继电器   常闭端

紫线：输出继电器   常开端

无锡广通电子

技术支持：0510-88955582