苏锡广通

LLJ 料 流 检 测 器

使

用

说

明

书

无锡市库搏乐机械科技有限公司

网址：WWW.GTDZ .CN   邮箱Sales@gtdz .cn

厂址：江苏无锡东亭  电话：0510—88265582  邮编：214101

LLJ型料流检测器使用说明书

- 概述：

LLJ型料流检测器，是胶带运输机运送物料时作为检测物料瞬时状态的一种检测装置，也可以与洒水装置配套使用，实现有料时的自动洒水功能。

二、主要技术指标：

触点数量               常开2个

触点容量               AC220V    5A

动作角度               0 ~ 90°

触板（高分子耐磨板）   初始位置垂直胶带面，双向动作

结构形式               单臂立式结构

复位方式               重锤复位

使用环境               -20 ~ +70℃

绝缘电压               AC2500V   试验1分钟

三、工作原理：

LLJ型料流检测器采用微动开关，静止状态时有常开接点二个，用户可根据需要进行安装，不同的角度有不同的触点输出。这样在控制室内就可观察到现场物料输送情况，其工作原理见简图：当胶带机正常运行，胶带上无物料时，本检测器触板处于静止垂直于水平胶带面，此时第一组开关为常开状态。胶带上有物料时，触板被物料推动而发生偏转（包括正向、逆向运行）其工作状态见表：

| 状态 摆动角度 | 常 开 | 常 闭 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 0° | √ | × |  |
| 0°~12° |  | × |  |
| 12°~30° | × |  |  |
| 30°~60° |  | √ |  |
| 60°~90° | × | × |  |

四、安装：

LLJ型料流检测器的安装见图：

首先将检测器用M10×30的螺栓和安装支架（槽钢）固定，根据现场实际情况，确定检测器的安装高度并使触板与胶带面垂直，这样即可把安装支架固定在机器上（可焊接也可用螺栓固定）。

五、接线：

用户将电缆通过金属软管与料流检测器引出线连接

有载、轻载、重载分别由三组常开触点输出，供用户使用。

无锡市库搏乐机械科技有限公司