苏锡广通

ZF 振 动 防 闭 塞 装 置

使

用

说

明

书

无锡市库搏乐机械科技有限公司

网址：WWW.GTDZ .CN   邮箱Sales@gtdz .cn

厂址：江苏无锡东亭  电话：0510—88265582  邮编：214101

ZF振动防闭塞装置

- 概述：

ZF型振动防闭塞装置是采用可调激振力的YZO型振动电机为激振源的

通用型防闭塞装置，能有效地防止和消除料仓、料罐或料斗内物料的起拱、

管状通道、粉仓等闭塞现象的专用设备，以保证料流畅通。本装置可广泛用

于电力、煤炭、建材、矿山、化工、冶金、铸造、轻工、粮食、交通等各种

行业。

- 结构形式：

ZF型振动防闭塞装置为上部是YZO型振动电机，下部是底架（需用户

自已配），用高强度螺栓联接。（本装置通过电器控制箱与系统程控和堵塞检测器连接，是输煤自动化系统中的一个组成部分。电控箱为用户选配件，需单独订货）。

- 安装位置及方法

- 全钢板料仓，ZF型防闭塞装置应焊接或用螺栓联接在料仓仓壁上

如图1所示。

- 上部为混凝土料仓，下部为钢制料仓，ZF型防闭塞装置应按装在钢

制料斗壁上，如图1所示。

- 全混凝土和带加强筋钢制料仓，在仓内应附设振动板，ZF型振动防

闭塞装置应按装在振动板上，如图2所示。

- 贮存纯粗块物料的料仓，这种料仓无论形状如何，均应在仓内附设

振动板，ZF型振动防闭塞装置按装在振动板上。

- 溜槽，ZF型振动防闭塞装置应按装在溜槽易粘、堵塞的部位上。

- 振动力的传递范围一般为4~5m，用户可根据料仓的大小，确定整

个料仓应按装的台数。

- 如果将两台ZF型振动防闭塞装置对称按装，应上下错开50~100cm，

以避相互干扰。

- ZF型振动防闭塞装置其底架，用户根据需要选购，振动板

其尺寸为700×530，厚度为10~20，用户自已配。

- 需要开口的料仓，其开口尺寸为650×480

- ZF型振动防闭塞装置规格参见表：

| 型号 | 适用料仓，溜槽壁厚mm | 配用振动电机 | 功率 KW | 振频 次/分 | 激振力 N |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ZF—5 | 4.5—6 | ZDS—2.5—4 | 0.25 | 1450 | 2500 |
| ZF—6 | 6—8 | ZDS—5—4 | 0.4 | 1450 | 5000 |
| ZF—10 | 8—12 | ZDS—10—4 | 0.75 | 1450 | 10000 |

ZF型振动防闭塞采用三相电源，频率50赫，电压380伏。本装置具有高效

能、低噪声、低能耗、寿命长、激振力可调节等优点。

- ZF振动防闭塞装置电控箱电气元理图及接线说明

无锡市库搏乐机械科技有限公司