JYB/GT-14

光电全隔离RS-485中继器

产

品

说

明

书

无锡市库搏乐机械科技有限公司

江苏无锡东亭春雷路66号  电话：0510-88265582

概述

JYB/GT-14数据中继器，是光隔离的RS-485数据中继通信产品，能够有效延长RS-485总线网络的通信距离，增加RS-422/RS-485总线网络的接入设备数目。

JYB/GT-14光隔离型数据中继器内部电路能够自动感知数据流方向，并且自动的切换使能控制，可以方便的组成一个RS-485网络而不需要任何握手信号，这种RS-485使能控制是完全透明的，不需要对以前的给予RS-485工作方式的网络作任何软件的修改。内置的光电隔离器及DC/DC直流变换器，能够提供1500V的隔离电压，快速的瞬态电压抑制器（TVS）可以有效地抑制闪电和ESD，提供每线600W的雷击浪涌保护功率，可以有效地防止雷击和共地干扰。

- 性能参数

| 1 | 主要功能 | 用于RS485信号双向放大，提高线路输出功率，可加倍延长通讯距离，是理想的远传输设备。 |
| --- | --- | --- |
| 2 | 通信方式 | RS-485 异步半双工 |
| 3 | 通讯速率 | 1200~115200bps, 透明传输，波特率自适应，用户无须更改协议。 |
| 4 | 通讯流控 | 采用先进的双向自动流控技术，可自动识别RS-485信号流向。 |
| 5 | 通讯转换 | 采用独特零延时自动收发转换技术, 接收和发送转换零延时等待。 |
| 6 | DC隔离 | 采用2KV的 DC-DC 进行电源隔离, 防止通讯干扰进入下级设备。 |
| 7 | 光隔离 | 采用高速光耦合器进行光信号隔离, 出入两端的RS-485信号完全隔离开来。 |
| 8 | 防雷击 | TVS瞬态管瞬时600瓦, 可以在高压瞬间将高压瞬态电流迅速的泻放到地线,抑制尖峰脉冲的作用。 |
| 9 | 通讯芯片 | 通信内部使用的SIPEX芯片为工业级，具有高压脉冲抵抗能力；另外在RS-485总线上加装了瞬变二级管。 |
| 10 | 电源电压 | DC +9~24V 电流100mA, 动态200mA。 |
| 11 | 应用举例 | 工业自动化控制系统， 视频监控系统, 摄像和云台, 录像机、门禁系统， 小区门禁和对讲管理联网, 停车场系统， 自动银行系统， 防盗报警系统的联网络, 公路收费站系统.... |

- 内部结构示意图

- 甲端和乙端光电隔离。

- 乙端电源与地线和中继器的供电电源也是隔离的。

- 甲端的485电源和地线与供电电源一致相连。

- 中继器的金属外壳和供电电源地线一致相连。

- 乙端的地线（A GND）除可以作为乙端通讯地线外，也是高压泄流的地线，必须有效接地避免悬空，可有效抑制闪电和ESD。

- 注意事项

4.1 本中继器电源电压为+9~24V DC，直流、内正外负。

4.2 乙端的地线（A GND）除可以作为乙端通讯地线外，也是高压泄流的地线，必须有效接地避免悬空，可有效抑制闪电和ESD。

4.3 尽量将乙端作为室外RS-485来线，甲端和电源接室内设备接收。

- 故障和排除

5.1 数据通信失败：

A、检查RS-485接口连接是否正确。

B、检查供电电压和极性是否正确。

C、加了终端电阻，RS-485＋/－压差太小。

5.2 数据丢失或错误：

A、检查数据通信设备两端数据速率、格式是否一致。

B、尽量不要加终端电阻。

C、485＋/485－两端的电压差一般需大于200mv，否则为不确定电压。